## Slide 1: ООО НПО «Геопром»
Некоторые особенности конструирования комплексных скважинных приборов для геофизических исследований в нефтяных и газовых скважин.
Приборы разработанные в ООО НПО «Геопром».
Докладчик
Директор ООО НПО «Геопром» Киселев Аркадий Викторович

## Slide 2
Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе. Прибор обеспечивает измерение за один проход по интервалу исследования комплексом зондов БКЗ, зондом КС, зондом трехэлектродного БК, зондом ИК, резистивиметром, ПС.
Отличается малыми габаритами, высокой производительностью и надежностью, удобен в эксплуатации.
Решает задачи электрического каротажа, выделения коллекторов, определения водо - и нефтенасыщенности.
ПРИБОР КОМПЛЕКСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА
К1А-723-М, К1А-723-МФ, К1А-723-МТ
(БКЗ+КС+ПС+РЕЗ+БК+ИК)
Зонд | Единица измерения | Диапазон | Предел доп. основной погрешности
A8,0M1,0N A4,0M0,5N A2,0M0,5N N0,5M2,0A A1,0M0,1N | Ом*м | 0,2…5000 | +3+0,05(Хв/Х-1)%
A0,4M0,1N N11M0,5A | Ом*м | 0,2…1000 | +3+0,05(Хв/Х-1)%
ПС | В | -0,5…+0,5 | +25%
Резистивиметр | Ом*м | 0,05…5 | +5+0,2(Хв/Х-1)%
Зонд БК-3 | Ом*м | 0,2…10000 | 10%
Зонд ИК (3И1) для МФ - (6Ф1) | мСм/м | 10…2500 | +5+01(Хв/Х-1)%
Основные технические характеристики
Длина 20470 мм 21270 мм (мф)
Длина корпуса 3850 мм 4450 мм (мф)
Диаметр 73 мм
Масса 70 кг 75 кг (мф)
Параметры тока питания 400 Гц, 400 мА
Максимальная рабочая температура 120 С 150 С (мт)
Максимальное рабочее давление 80 мПа 100 мПа
Скорость каротажа 3000 м/час

## Slide 3
Длина 2700 мм
Диаметр 73мм
Масса 55 кг
Параметры тока питания 400 Гц, 400 мА
Максимальная рабочая температура 120 С 150С (Т)
Максимальное рабочее давление 80 мПа 100 мПа (Т)
Скорость каротажа 3000 м/час
Зонд | Единица измерения | Диапазон | Предел доп. основной погрешности
Rc – расстояние от центра прибора до стенок скважины | мм | 40-350 | +3 мм
ДС | мм | 80-700 | +5 мм
Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе. Прибор обеспечивает измерение четырёх взаимно-перпендикулярных расстояний от центра прибора до стенок скважины.
Отличается малыми габаритами, высокой производительностью и надежностью, удобен в эксплуатации.
Решает задачи изучения профиля поперечного сечения скважины.
Основные технические характеристики
ПРОФИЛЕМЕР-КАВЕРНОМЕР СКВАЖИННЫЙ
ПФ-73-М, ПФ-73-МТ
(4R+ДС)

## Slide 4
(БМК+2МЗ+ДС)
Основные технические характеристики
Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе. Прибор обеспечивает измерение кажущегося удельного электрического сопротивления пород зондами микрокаротажа (МК) и бокового микрокаротажа (БМК), а также среднего диаметра скважин.
Отличается малыми габаритами, высокой производительностью и надежностью, удобен в эксплуатации.
Решает задачи электрического каротажа, выделения коллекторов, определения водо - и нефтенасыщенности.
Зонд | Единица измерения | Диапазон | Предел доп. основной погрешности
Градиент- микрозонд А0,025М0,025N | Ом*м | 0,1…40 | +10%
Потенциал-микрозонд А0,05М | Ом*м | 0,1…40 | +10%
Зонд БМК | Ом*м | 0,2…500 | +10%
ДС | мм | 110-400 | +5 мм
Длина 2600 мм
Диаметр электронного блока 73мм
Макс. диаметр 110 мм , 90 мм (М), 80 мм (2М)
Масса 80 кг , 78 кг (М), 76 кг (2М)
Параметры тока питания 400 Гц, 400 мА
Максимальная рабочая температура 120С , 150 С (Т)
Максимальное рабочее давление 80 мПа, 100 мПа (Т)
Скорость каротажа 1000 м/час
ПРИБОР КОМПЛЕКСНЫЙ МИКРОКАРОТАЖА
К3А-723, К3А-723-Т, К3А-723-М, К3А-723-МТ, К3А-723-2М, К3А-723-2М-Т

## Slide 5
ПРИБОР КОМПЛЕКСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАРОТАЖА, И ИНКЛИНОМЕТРИИ
К1А-723-МИН, К1А-723-МИН+ГК, К1А-723-МИН+ГК-Т
(БКЗ+КС+ПС+РЕЗ+БК+ИК+ИНКЛ+ГК)
Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе. Прибор обеспечивает измерение за один проход по интервалу исследования комплексом зондов БКЗ, зондом КС, зондом трехэлектродного БК, зондом ИК, резистивиметром, ПС, инклинометром, ГК.
Отличается малыми габаритами, высокой производительностью и надежностью, удобен в эксплуатации.
Решает задачи электрического каротажа, выделения коллекторов, определения водо - и нефтенасыщенности.
Основные технические характеристики
Зонд | Единица измерения | Диапазон | Предел доп. основной погрешности
A8,0M1,0N A4,0M0,5N A2,0M0,5N N0,5M2,0A A1,0M0,1N | Ом*м | 0,2…5000 | +3+0,05(Хв/Х-1)%
A0,4M0,1N N11M0,5A | Ом*м | 0,2…1000 | +3+0,05(Хв/Х-1)%
ПС | В | -0,5…+0,5 | +25%
Резистивиметр | Ом*м | 0,05…5 | +5+0,2(Хв/Х-1)%
Зонд БК-3 | Ом*м | 0,2…10000 | 10%
Зонд ИК (3И1) | мСм/м | 10…2500 | +5+01(Хв/Х-1)%
Зенит Азимут | град. град. | 0…180 0…360 | + 0,25 град. + 1 град
Длина 21520 мм 22020 мм (мф)
Длина корпуса 4850 мм 5350 мм (мф)
Диаметр 73 мм
Масса 85кг 95 кг (мф)
Параметры тока питания 400 Гц, 400 мА
Максимальная рабочая температура 120 С 150 С (мт)
Максимальное рабочее давление 80 мПа 100 мПа
Скорость каротажа 3000 м/час

## Slide 6
Зонд | Единица измерения | Диапазон | Предел доп. основной погрешности
Rc – расстояние от центра прибора до стенок скважины | мм | 50-300 | 1,5 мм до 100 мм 2,5 мм до 300 мм
ДС | мм | 100-600 | 5 мм
ПРОФИЛЕМЕР-КАВЕРНОМЕР СКВАЖИННЫЙ
ПФ-80-8, ПФ-80-8 Т
(8R+ДС)
Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе. Прибор обеспечивает измерение восьми, расположенных через углы в 45 градусов, расстояний от центра прибора до стенок скважины.
Отличается малыми габаритами, высокой производительностью и надежностью, удобен в эксплуатации.
Решает задачи изучения технического состояния скважины. Позволяет выполнять построение детальной картины профиля поперечного сечения скважины.
Длина 3300 мм Диаметр 80мм
Масса 70 кг
Параметры тока питания 400 Гц, 400 мА
Максимальная рабочая температура 120 С 150С (т)
Максимальное рабочее давление 80 мПа 100 мПа (т)
Скорость каротажа 2000 м/час

## Slide 7
Скважинные приборы, разработанные и поставленные на производство в ООО НПО «Геопром»
К1А-723-М
812 шт.
ПФ-73-М
492 шт.
К3А-723
471 шт.
К1А-723-МИН
162 шт.
ПФ-80-8
37 шт.

## Slide 8
СКВАЖИННЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ КОМПЛЕКСА К8
Комплекс К8 представляет собой набор конструктивно законченных элементов, из которых, путем их механического соединения, могут быть собраны комплексные скважинные приборы с различным составом реализуемых методов для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе.
В состав элементов комплекса К8 входят:
1. Зонды, представляют собой устройства, реализующие те или иные геофизические методы исследования скважин.
2. Блоки электронные, предназначены для согласования сигналов от зондов со входом блока телеизмерительной системы комплекса.
3. Блок ТИС, предназначен для передачи информации от скважинного прибора по геофизическому грузонесущему кабелю к каротажному регистратору, а также для питания электронных схем скважинного прибора напряжениями постоянного тока.
4. Блок адаптера ТИС, питает электронные схемы зондов скважинного прибора, расположенных выше зонда БКЗ, принимает сигналы от них и встраивает их в поток передаваемой информации от блока ТИС, размещенного ниже.
5. Узлы соединений, заглушки.
Почти все элементы комплекса К8 заканчиваются сверху и снизу узлами стыковки, обеспечивающими их механическое и электрическое соединение между собой в составе скважинного прибора.
В качестве базового комплекса взят комплекс, обеспечивающий измерение за один проход по интервалу исследований зондами следующих методов исследования.
4R(ДС)+ИК(4ИК)+БМК+2МЗ+ДС+БК(2БК)+БКЗ+КС+ПС+РЕЗ+ИНКЛ+ГК+ВИКИЗ+2НКт(НГК)+ГГК-П+АК
Обеспечивается возможность подсоединения к скважинному прибору комплекса К8 стандартного прибора ВИКИЗ.
Принципиальное отличие предлагаемого комплекса от известных систем состоит в то, что его составные части не являются самостоятельными скважинными приборами, пригодными для выполнения каротажа, а являются лишь узлами скважинного прибора.
Это позволило размещать узлы одних зондовых установок внутри других к первым не относящимся. В итоге габариты комплексного скважинного прибора, реализованного из элементов комплекса К8, при одинаковом наборе методов и прочих характеристик, существенно меньше, чем у комплексных скважинных приборов, построенных на основе вертикальной сборки из модулей методов.
Скважинные приборы комплекса К8 собираются полностью на мостках и поднимаются над устьем скважины в собранном виде.

## Slide 11
Зонд | Единица измерения | Диапазон | Предел доп. основной погрешности
Rc – расстояние от центра прибора до стенок скважины | мм | 50-150 | 1,5 мм до 300 мм
ДС | мм | 100-300 | 2 мм
ПРОФИЛЕМЕР-КАВЕРНОМЕР СКВАЖИННЫЙ ТРУБНЫЙ
ПФТ-80-8, ПФТ-80-8 Т
(8R+ДС)
Предназначен для геофизических исследований нефтяных и газовых скважин в открытом стволе. Прибор обеспечивает измерение восьми, расположенных через углы в 45 градусов, расстояний от центра прибора до стенок скважины.
Отличается малыми габаритами, высокой производительностью и надежностью, удобен в эксплуатации.
Решает задачи изучения технического состояния скважины. Позволяет выполнять построение детальной картины профиля поперечного сечения скважины.
Длина 3300 мм Диаметр 80мм
Масса 70 кг
Параметры тока питания 400 Гц, 400 мА
Максимальная рабочая температура 120 С 150С (т)
Максимальное рабочее давление 80 мПа 100 мПа (т)
Скорость каротажа 2000 м/час

## Slide 12
ПРОФИЛЕМЕР-КАВЕРНОМЕР СКВАЖИННЫЙ ТРУБНЫЙ
ПФТ-90-60
Прибор предназначен для оценки технического состояния обсадной колонны скважины.
Повреждения в обсадной колонне скважины могут оказаться очень дорогостоящими и привести к потерям в добыче, загрязнению окружающей среды и авариям.
Причиной повреждения могут стать геологические сдвиги, коррозия и эрозия.
Прибор ПФТ-90-60 обеспечивает точную оценку повреждений обсадной колонны, на основе которой можно предпринять соответствующие меры для увеличения срока эксплуатации скважины.
Основные технические характеристики
Диаметр: | 90 мм
Длина: | 3,6 м
Давление (макс.): | 80 МПа
Температура (макс.) | 120 оС
Количества измерительных рычагов: | 60
Масса: | 40 кг
Диапазон измерения диаметра: (радиусов): | 100 – 280 мм (50 – 140 мм)
Основная погрешность измерения радиуса: | + 0,8 мм
Порог чувствительности при измерении радиусов: | < 0,1 мм
Вертикальное разрешение | 10 мм при Vк = 600 м / ч
Напряжение питания на головке прибора: | + 27 В
Ток питания: | 220 мА
Напряжение управления приводом на головке прибора: | + 30 В
Ток управления приводом | < 1 А

## Slide 16
ПЕРЕХОДНИК ВРАЩАЮЩИЙСЯ СКВАЖИННЫЙ ПВС-1А-60
1. Назначение
1.1 Переходник предназначен для предотвращения вращения скважинного прибора, содержащего выдвижные зонды, от вращения грузонесущего геофизического кабеля при выполнении каротажа нефтяных или газовых скважин.
1.2. Область применения – промыслово-геофизические исследования нефтяных и газовых скважин при температуре до 150 С и давлении до 100 мПа.
1.3. Переходник рассчитан на работу совместно со следующими изделиями - трехжильным бронированным каротажным кабелем типа КГ3*0,75-60-150, оснащенным кабельным наконечником по ГОСТ 14213-89,
- скважинным прибором, содержащим выдвижные зонды, прижимаемые к стенкам скважины (например – Профилемер-каверномер скважинный ПФ-73-М, Прибор комплексный микрокаротажа К3А-723, Профилемер-каверномер скважинный трубный ПФТ-90-6- и т.п.).
2. Технические характеристики
2.1. Максимально допустимое напряжение между контактами переходника, а также между каждым контактом и корпусом не более 380 В.
2.2. Максимально допустимый ток через контакты переходника 3 А.
2.3. Сопротивление изоляции между контактами переходника, а также между каждым контактом и корпусом не менее 100 мОм.
2.4. Сопротивление соединительных цепей между верхними и нижними контактами переходника не более 0,2 Ом
2.5. Максимальная осевая нагрузка 30000 Н (3000 кгс).
2.6. Момент сопротивления вращению переходника не более - 1,5 Н*м (0,15 кгс*м).
2.7. Габаритные размеры переходника:
- длина не более 500 мм;
- диаметр не более 60 мм.
2.8. Масса переходника не более 6,8 кг.